Информация об инвестиционном проекте

| Наименование проекта | Строительство резервного источника водоснабжения в районе «Южный» города Завитинска |
| --- | --- |
| Отраслевая принадлежность | Коммунальное хозяйство |
| Инициатор проекта / ответственный за реализацию проекта | Администрация городского поселения «Город Завитинск»/ отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством администрации городского поселения «Город Завитинск» |
| Суть проекта | Проектом предусматривается строительство резервного источника водоснабжения в районе «Южный» города Завитинска - артезианской скважины глубиной 120м. дебитом 10 м3/час. Для выполнения работ по строительству скважины в 2011-2012 году необходимо выполнить отвод земельного участка (15, 0 тыс.руб.), проектно сметную документацию (3000,0 тыс. рублей) и работы по бурению, обустройству скважины и ее подключению к существующей насосной станции (2000,0 тыс. рублей). |
| Обоснование необходимости реализации проекта | В районе «Южный» города Завитинска имеется существующий водозаборный комплекс, в состав которого входит одна артезианская скважина. Скважина периодически запесочивается и заиливается, в результате происходит нарушение целостности фильтров, происходит вынос песка и ила в трассу водопровода и в резервуар под воду, кроме того, вынос песка сказывается на уменьшении производительности глубинного насоса. Другого источника воды в районе «Южный» нет, в случае аварийной остановки глубинного насоса, жилищный фонд и объекты коммунального комплекса останутся без водоснабжения. Резервный источник водоснабжения на территории объекта здравоохранения требуется и по санитарным нормам, что периодически указывается в требованиях Роспотребнадзора. Вода из существующего источника должна использоваться так же в целях пожаротушения. |
| Мощность по проекту | Артезианская скважина глубиной 120 м. дебетом 10 куб.м./час |
| Ожидаемый результат | Обеспечение жилищного фонда района «Южный» и объектов коммунального комплекса резервным источником водоснабжения, исключение возможности возникновения аварийных ситуаций со снабжением жителей района «Южный» водой в бытовых, производственных целях и в целях пожаротушения. |
| Этап: | Строительство | Эксплуатация |
| Период реализации проекта | 2011-2012 | С 2013 года |
| Число рабочих мест / в том числе новых | 4/4 | 2 |
| Вклад в ВРП, тыс.руб. | 1504 | - |
| Дополнительные налоговые отчисления, тыс.руб. | Федеральный бюджет | Областной бюджет, местный бюджет * | Всего | Областной бюджет | Местный бюджет | Всего |
|  | 34 | 192 | 226 | 26 | 17 | 43 |
| Финансирование проекта, тыс.руб., в том числе | Всего | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Собственные средства предприятий | Кредит | Иные источники |
| 2011 | 3015 | 2110 | 814 | 90 |  |  |  |
| 2012 | 2000 | 1400 | 540 | 60 |  |  |  |
| Всего: | 5015 | 3510 | 1354 | 150 |  |  |  |

* - консолидированный бюджет